## Slide 1
청주시 원도심 분석 및
원도심 활성화 전략 수립
TEAM - 청주나요 안청주나요 늘 청주는 날 알아줘

## Slide 2
CONTENTS
1
과제 목표
설정
2
원도심
활성화 방안
3
원도심 분석

## Slide 3
1.과제목표 설정

## Slide 4
* 2030 청주시 경관기본계획 참고
으뜸되는 행복풍경 도시
청주시민의 테마가 느껴지는 매력적인 가로경관 형성
자연과 인공이 조화를 이루며 이질적이지 않는 경관 형성
주민참여 활성화 방안 마련
구〮신도심이 조화되는 지역경관을 통해 교류가 있는 경관 네트워크 형성
주변 자연경관과 어우러지는 인공시설물 관리
상당산성, 용두사지 철당간, 고인쇄박물관, 문의문화재단 등 역사문화경관의 보전
흥덕사지, 부모산성, 청주향교 등의 역사문화재 연접부 및 진입부의 정비를 통한 관리
산재하고 있는 역사경관자원의 고유 이미지를 보전
훼손되거나 낙후되어 있는 문화재 및 주변부의 경관 정비
직지문화에 대한 문화적 경관가치 향상
문화도시에 대한 정체성 부여를 위한 경관 거점 형성
상당산성, 용두사지 철당간등의 주변부 건축물 및 가로경관 관리
청주시 주요 도시재생 계획
청주시의 문화보존 & 도심 〮 자연경관의
조화를 중점으로 도시재생계획 수립
다채로운 문화풍경 도시
청주시민의 테마가 느껴지는 매력적인 가로경관 형성
자연과 인공이 조화를 이루며 이질적이지 않는 경관 형성
주민참여 활성화 방안 마련
구〮신도심이 조화되는 지역경관을 통해 교류가 있는 경관 네트워크 형성
주변 자연경관과 어우러지는 인공시설물 관리
상당산성, 용두사지 철당간, 고인쇄박물관, 문의문화재단 등 역사문화경관의 보전
흥덕사지, 부모산성, 청주향교 등의 역사문화재 연접부 및 진입부의 정비를 통한 관리
산재하고 있는 역사경관자원의 고유 이미지를 보전
훼손되거나 낙후되어 있는 문화재 및 주변부의 경관 정비
직지문화에 대한 문화적 경관가치 향상
문화도시에 대한 정체성 부여를 위한 경관 거점 형성
상당산성, 용두사지 철당간등의 주변부 건축물 및 가로경관 관리
Notes: 지난 반세기 동안 도시가 성장하는 과정에서, 쇠퇴의 길을 걸어왔던 원도심을 재생시키는 것이 건축, 조경, 도시계획 및 설계 분야의 주요 과제, 트렌드가 되었습니다.

## Slide 5
원도심 주민들의 NEEDS
공공시설, 상업지역 접근성이 좋고 주차공간이 확보되어 있으며, 교통 및 보행이 쾌적한 도심
청주시의 NEEDS
청주시의 문화보존 및
도심 〮 자연경관의 조화가 알맞게 어우러지는 도심
과제목표 설정
원도심이 역사〮문화적 원점,
시민생활의 중심, 도시의 얼굴 역할을 할 수 있도록 활성화시키는 도시재생방안 제시
*“활기찬 도심 만들기(도시 설계와 재생의 원칙) - 사이 포미어” 참고
*

## Slide 6
2.원도심 분석

## Slide 7
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7000
6500
6000
13500
13000
12500
2017
2018
2019
2020
2021
2022
청주시 원도심 구역
(성안동 & 중앙동)
원도심 포함구역(성안동 + 중앙동) 인구변화
성안동 & 중앙동 인구변화
시각화 결과 파일 - “visualization/1. 원도심 인구변화 분석/연도별 원도심 구역 고령인구 비율 변화.png & 연도별 원도심구역 비고령인구 비율 변화.png”
1 . 원도심 인구변화 분석
사용 데이터 :
27.청주시_도시재생계획구역.geojson
22.청주시_주민등록인구현황.csv

## Slide 8
2018
2019
2020
2021
2022
시각화 결과 파일 - visualization/1. 원도심 인구변화 분석/원도심 거주인구 HEATMAP.html
1차 성안동 인구 급증
2차 중앙동 인구 급증
* 거주인구가 많을수록 빨간색 계열로 시각화됨
연도별 원도심 거주인구 HEATMAP(Folium)
1 . 원도심 인구변화 분석
사용 데이터 :
1.청주시_거주인구.csv
26.청주시_격자(매핑용).geojson
27.청주시_도시재생계획구역.geojson

## Slide 9
2018
2019
2020
2021
2022
65
64.5
67.5
67
66.5
66
65.5
35
34.5
36
35.5
34
33.5
33
2018
2019
2020
2021
2022
청주시
원도심 구역
4. 연도별 고령인구 비율변화
5. 연도별 비고령인구 비율변화
시각화 결과 파일 - visualization/1. 원도심 인구변화 분석/연도별 고령인구 비율 변화.png & 연도별 비고령인구 비율 변화.png
1 . 원도심 인구변화 분석
사용 데이터 :
1.청주시_거주인구.csv
26.청주시_격자(매핑용).geojson
27.청주시_도시재생계획구역.geojson
고령인구 : 60대 이상 인구
비고령인구 : 20대 이상 60대 미만 인구
세계보건기구 기준

## Slide 10
* 거주인구 없는 격자 제거(상업시설, 학교부지)
2018
2019
2020
2021
2022
시각화 결과 파일 - visualization/1. 원도심 인구변화 분석/원도심 인구 고령화정도 시각화(격자매핑).html
연도별 거주인구 고령화 정도 시각화 (Folium)
성안동 인구 급증 때,
성안동 고령화 정도 증가
1 . 원도심 인구변화 분석
사용 데이터 :
1.청주시_거주인구.csv
26.청주시_격자(매핑용).geojson
27.청주시_도시재생계획구역.geojson
초고령 구역(60세 이상인구 20% 이상)
고령 구역(60세 이상인구 14% 이상 20% 이하)
고령화 구역(60세 이상인구 7% 이상 14% 이하)
일반 구역(60세 이상인구 7% 이하)
중앙동 인구 급증 때 ,
중앙동 고령화 정도가 감소

## Slide 11
* 고령화 정도가 높을수록 빨간색 계열로 시각화됨
2018
2019
2020
2021
2022
시각화 결과 파일 - visualization/1. 원도심 인구변화 분석/원도심 고령화정도 HEATMAP.html
연도별 거주인구 고령화 정도 HEATMAP (Folium)
1 . 원도심 인구변화 분석
성안동 인구 급증 때,
성안동 고령화 정도 증가
중앙동 인구 급증 때 ,
중앙동 고령화 정도가 감소

## Slide 12
3. KeplerGL맵 상세설정 (층수 == 높이 설정된 건물층수 시각화 맵)
1. 맵 객체 생성 & 건물층수 시각화(KeplerGL)
이후 작업은 KeplerGL 맵 내에서 상세설정
2. 생성된 KeplerGL 확인
1. Filll color Based ON : “properties.GRO_Flo_CO” (column)으로 설정
2. Height ON 후,
Height 크기 1로 설정
3. Height Based ON : “properties.GRO_Flo_CO” (colum)으로 설정
4. 화면 오른쪽 설정 중
Fisable 3D Map 설정
시각화 결과 파일 - visualization/2. 원도심 건축물 분석/floor_map_keplergl.html
원도심 경관지구는, 약 95%의 건물이 4층 이하의 저층
건물로 구성되어 있음. 청주시는 지구단위계획 수립 후, 2024년 9월 원도심 경관지구를 해제할 예정
(준주거지역 & 일반상업지역 높이제한 해제)
2. 원도심 건축물 분석

## Slide 13
2. 원도심 건축물 분석
3. KeplerGL맵 상세설정 (건물연수 == 높이 설정된 건물노후도 시각화 맵)
1. 맵 객체 생성 & 건물연수 시각화(KeplerGL)
이후 작업은 KeplerGL 맵 내에서 상세설정
2. 생성된 KepleGL 확인
1. Filll color Based ON : “properties.old_year” (column)으로 설정
2. Height ON 후,
Height 크기 1로 설정
3. Height Based ON : “properties. old_year” (colum)으로 설정
4. 화면 오른쪽 설정 중
Fisable 3D Map 설정
시각화 결과 파일 - visualization/2. 원도심 건축물 분석/building_oldness_map_keplergl.html
원도심 경관지구는 노후〮불량건축물의 비율이 90% 이상을 차지함
(노후〮불량건축물 : 『도시 및 주거환경정비법 시행령』령 제 2조
제 3항 제 1호에 따라 준공된 후 20년 이상의 기간이 지난 건축물

## Slide 14
2019
2020
2021
시각화 결과 파일 - visualization/3. 원도심 교통 분석/원도심 교통량 HEATMAP.html
* 교통량이 많을수록 빨간색 계열로 시각화됨
연도별 원도심 교통량 HEATMAP(Folium)
청주대교 사거리
상당 사거리
3 . 원도심 교통분석
Notes: 두 사거리는 각각 상당로와 사직대로 상에 위치해 있는데 이 도롣 를 제대로 살펴보기 위해서는 다음슬라이드를 참고해야함

## Slide 15
* 교통량 데이터가 주어지지 않은 도로 제거
2019
2020
2021
시각화 결과 파일 - visualization/3. 원도심 교통 분석/원도심 연도별 도로망-교통량 시각화.html
연도별 원도심 교통량 시각화(Folium)
교통량 상위 0% ~ 25%
교통량 상위 25% ~ 50%
교통량 상위 50% ~ 75%
교통량 상위 75% ~ 100%
사직대로
상당로
3 . 원도심 교통분석

## Slide 16
사직대로
상당로
시각화 결과 파일 - visualization/3. 원도심 교통 분석/버스정류장&승하차HEATMAP.html
버스정류장 & 승〮하차 HEATMAP
3 . 원도심 교통분석
* 승하차량이 많을수록 빨간색 계열로 시각화됨
원도심 반경 5.5km
원도심 구역
Notes: 원도심 반경 ５ｋｍ중 가장 승하차 히트맵 밀도가 높은 상당로， 사직대로 부분

## Slide 17
사용 데이터 :
7.청주시_주차장현황.csv
14.청주시_불법주정차단속통계.csv
불법주정차 HEATMAP & 도심반경 주차장 MAP에 추가
불법주정차 단속통계 HEATMAP 제작(Folium)
성안길 일대
시각화 결과 파일 - visualization/4. 원도심 불법관련 분석/원도심 불법주정차 HEATMAP.html
인도(보도)
통합 도로망
도심반경 1.1km
주차장
4 . 원도심 불법관련 분석
Notes: 성안길, & 청주 로데오거리 부근의 불법 주정차 단속빈도가 매우 높음. 해당 부근의 주자장 공급이 수요를 못따라잡고 있을 것으로 예상됨

## Slide 18
5개년 112신고 HEATMAP
* 승하차량이 많을수록 빨간색 계열로 시각화됨
4 . 원도심 불법관련 분석
상당로 ＆ 성안길 일대
5개년 112신고통계 격자매핑 ＆ 시각화
신고건수 상위 0% ~ 25%
신고건수 상위 25% ~ 50%
신고건수 상위 50% ~ 75%
신고건수 상위 75% ~ 100%
시각화 결과 파일 - visualization/4. 원도심 불법관련 분석/원도심 112신고 격자시각화.html
석교 육거리 일대
사용 데이터 :
7.청주시_주차장현황.csv
20.청주시_112신고통계.csv
Notes: １１２신고건수는 보통 유동인구가 높은 지역에서 높은 수치를 보이는 경향이 있기 때문에 유동인구를 분석하기로 했습니다．성안길은 이전 슬라이드에서 불법 주정차 신고건수가 높았던 곳입니다．

## Slide 19
2020
2021
2022
시각화 결과 파일 - visualization/5. 원도심 유동인구 분석/원도심 MZ세대 유동인구 HEATMAP.html
* 유동인구가 많을수록 빨간색 계열로 시각화됨
원도심 MZ세대(10대 - 30대) 유동인구 변화 HEATMAP
5. 원도심 유동인구분석
사용 데이터 :
2.청주시_성연령별_유동인구.csv
상당로 ＆ 성안길 일대
Notes: 도시재생 관점에서는 세대를 구분한 분석 및 시각화가 효과적인 방법이라고 생각했습니다. 그래서 원 데이터의 성별을 통합하고 세대를 MZ와 비 MZ로 나누어 시각화 하였습니다．
MZ세대 유동인구는 성안길 부근에서 가장 활발하지만, 점점 쇠퇴하고 있습니다．

## Slide 20
2020
2021
2022
원도심 비MZ세대(40대 이상) 유동인구 변화 HEATMAP
시각화 결과 파일 - visualization/5. 원도심 유동인구 분석/원도심 비MZ세대 유동인구 HEATMAP.html
5. 원도심 유동인구분석
* 유동인구가 많을수록 빨간색 계열로 시각화됨
상당로 ＆ 성안길 일대
Notes: 반면 비 MZ세대 유동인구는 상당로 및 성안길 부근에서 가장 활발하고, MZ세대와 달리 , 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

## Slide 21
2020
시간대별 원도심 유동인구 변화 HEATMAP(화면녹화)
시각화 결과 파일 - visualization/5. 원도심 유동인구 분석/시간대별 원도심 유동인구변화 HEATMAP(2020, 2021, 2022).html
2021
* 유동인구가 많을수록 빨간색 계열로 시각화됨
2022
GIF파일 재생 안될경우 “visualization/5. 원도심 유동인구 분석/시간대별 원도심 유동인구변화 녹화(2020, 2021, 2022).gif”참고
5. 원도심 유동인구분석
사용 데이터 :
3.청주시_시간대별_유동인구.csv
Notes: 시간대별로 나눈 유동인구의 변화 － ２０시부터 ４시 사이의 유동인구는 지속적으로 감소하는 양상을 보이고 있음． 유동인구는 상당로 및 성안길， 사직대로 부근이 높았으며 이 일대들은 유동인구의 감소가 상대적으로 낮았습니다．

## Slide 22
사용 데이터 :
18.청주시_상권정보.csv
원도심 상권정보 시각화
소매, 음식, 생활서비스 업종이
원도심 상권 비율 중 93% 이상 차지
시각화 결과 파일 - visualization/6. 원도심 상권 분석/원도심 상권 시각화.html
6. 원도심 상권분석
육거리시장
상당로 ＆ 성안길 일대
Notes: 유동인구가 높은 성안길(로데오거리) , 교통량이 높은 상당로 & 사직대로를 중심으로 상권이 밀집되어 있음. 육거리 시장이 부근도 상권이 밀집되어 있음.

## Slide 23
6. 원도심 상권분석
원도심 카드매출 HEATMAP(Folium)
시각화 결과 파일 - visualization/6. 원도심 상권 분석/원도심 카드매출 HEATMAP.html， 원도심 카드매출 시각화.html
육거리시장
성안길
원도심 카드매출 시각화
매출 상위 0% ~ 25%
매출 상위 25% ~ 50%
매출 상위 50% ~ 75%
매출 상위 75% ~ 100%
사용 데이터 :
19.청주시_카드매출_격자매핑.csv
Notes: 성안길 부근，육거리시장 부근의 ＨＥＡＴＭＡＰ이 강조되어 있음．

## Slide 24
7. 원도심 시설위치
시각화 결과 파일 - visualization/7. 원도심 시설 분석/원도심 시설위치 시각화.html
도시공원
가로수
시장*
문화재
행정기관
금융기관
상업시설
종합병원
언론기관
공원 및 가로수 시각화
상업시설 시각화
* 시장 circle 크기는 시장 면적을 계산하여 radius값을 도출한 후, 크기를 반영하여 시각화.
문화재(유적지) 시각화
공공기관 시각화
사용 데이터 :
5.청주시_유적지_문화재현황.csv
6.청주시_시장현황.csv
8.청주시_공원현황.csv
25.청주시_공공기관_및_주요지점현황.csv
산림청_도시숨가로수관리 가로수 현황_20221231.csv(공공데이터포털 - 산림청_도시숲가로수관리 가로수 현황 https://www.data.go.kr/data/15120900/fileData.do)

## Slide 25
3.원도심 활성화 방안

## Slide 26
1. 노후건물 리모델링 & 재건축
원도심 건물노후도 시각화
원도심 경관지구 해제 이후, 문화재 및
도시경관을 고려한 리모델링 & 도시재생사업 필요
원도심 경관지구는 노후건축물 및
불량건축물의 비율이 90% 이상 차지
원도심 경관지구는 약 95%의 건물이
4층 이하의 저층건물로 구성되어 있음.
원도심 건물층수 시각화
문화재
문화재(유적지) 시각화
역사문화전경
보존지역
Notes: 원도심경관지구가 해제된다 하더라도 무턱대고 고층건물을 올리기에는 ‘문화경관 보존＇이라는 청주시 도시재생 사업과 충돌하기 때문에, 도시경관을 고려한 리모델링 & 도시재생사업이 필요해보입니다.

## Slide 27
2. 도심녹지공간 확대 & 보행자동선 개선
무심천 주변 녹지 확대 및 시민공원 증설
사거리 부근 및 원도심구역 가로수 확대
통합 도로망 & 인도 시각화
인도(보도)
통합 도로망
석교 육거리(육거리 시장) 부근
도시공원
가로수
공원 및 가로수 시각화
무심천
석교 육거리 부근 보행자 네트워크 개선
육거리 시장부근 보행자 전용가로 증설
Notes: 석교육거리 부근의 유동인구가 높은 편인데 비해, 인도 네트워크가 상대적으로 부족한 것으로 보입니다.

## Slide 28
3. 주차공간 확보 & 주차장 개편
다른 구역에 비해 육거리시장의 부근 주차장이 적음. 육거리시장 부근은 교통량 및 유동인구가 높은 지역이기 때문에 주차장의 증설이 요구됨
성안길(로데오 거리) 부근의 주차장 공급이 수요량에 비해 부족할 것으로 예상됨.
원도심 불법주정차 HEATMAP
공공기관 부설주차장 야간개방
공영주차장 확충 및 장기주차 제한
유동인구 밀집지역 쌈지주차장 확충 (유휴부지)
공공기관 부설주차장 야간개방
공영주차장 확충 및 장기주차 제한
유동인구 밀집지역 쌈지주차장 확충 (유휴부지)

## Slide 29
3. 주차공간 확보 & 주차장 개편
사용 데이터 :
청주시 원도심 세분류 토지피복지도(도엽번호 36706050) – 환경공간정보서비스(https://egis.me.go.kr/)
원도심 토지피복지도(세분류)
유휴부지(추정) 토지만 필터링
경지정리가 안된 밭, 기타초지, 기타나지를
유휴부지로 추정하여 필터링 & 시각화
석교 육거리 부근 유휴부지
성안길 ＆ 상당로 부근 유휴부지
Notes: 일단 유휴부지라 생각되는 위치들을 시각화해서 예비 주차공간 부지로 선정했습니다만， 공원부지， 소유권이 있는 부지가 포함되어 있기 때문에 참고자료로만 생각해주시면 감사하겠습니다． 일단 특정 지역 내 유휴부지를 찾는 알고리즘은 만들어 두었으니 데이터만 있으면 바로 시각화 가능합니다．

## Slide 30
3. 주차공간 확보 & 주차장 개편
1. 특정 지점 근접 주차장 필터링함수(10개)
4. 지도시각화 － 주차가능 대수로 아이콘 크기조절 (아이콘 클릭시 잔여대수 팝업)
2. 중앙시장 근접 주차장 필터링（예시）
3. 필터링된 중앙시장 근접 주차장 목록
청주 원도심 주차공간 현황 서비스 제공
Notes: 해당 슬라이드는 서비스를 제작하고자 하는 개발자 측면에서 청주 원도심 주차공간의 현황을 제공하는 서비스는 어떨까 제안하는 입장에서 특정 위치에서 가장 가까운 주차장 １０개를 보여주는 함수를 제작해보았습니다．아이콘을 클릭하면 주차가능 대수를 확인할 수 있습니다． 사실 주차수요 데이터를 찾기 힘들어서 더 고도화된 작업을 하기가 불가능해서 아쉬웠습니다． 시간과 데이터가 더 주어진다면 더 고도화된 서비스를 제작하고 싶습니다．

## Slide 31
감사합니다
TEAM - 청주나요 안청주나요 늘 청주는 날 알아줘